## Slide 1: VALUACION DE NAVES INDUSTRIALES Ing. Alfredo Ayala Moya Marzo 30 de 2017

## Slide 2: AGENDA
TIPOS DE INMUEBLES INDUSTRIALES
ENFOQUE DE COSTOS
  Terrenos
  Construcciones
  Instalaciones Especiales
ENFOQUE DE MERCADO
ENFOQUE DE INGRESOS
  Capitalización directa
  Capitalización por rendimientos
CONCLUSIONES

## Slide 3: TIPOS DE INMUEBLES
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:
ZAPATAS AISLADAS
COLUMNAS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO
MARCO CON ESTRUCTURA DE PTR O DE ANGULO, LARGUEROS DE POLIN
MUROS DE BLOCK
TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CON SECCIONES DE TRANSLUCIDA
ACABADOS EN BLOCK APARENTE EMBOQUILLADO
ELECTRICO EXPUESTO CON CANALIZACION DE CONDUIT E ILUMINACION CON LAMPARAS FLUORESCENTES
BODEGAS DE BLOCK

## Slide 4: TIPOS DE INMUEBLES
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:
ZAPATAS AISLADAS
COLUMNAS DE POLIN DOBLE O DE VIGAS IPR
MARCO CON ESTRUCTURA DE PTR O DE ANGULO, LARGUEROS DE POLIN
MUROS DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA
TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CON SECCIONES DE TRANSLUCIDA
ACABADOS EN LAMINA APARENTE
ELECTRICO EXPUESTO CON CANALIZACION DE CONDUIT E ILUMINACION CON LAMPARAS FLUORESCENTES
BODEGAS DE LAMINA

## Slide 5: TIPOS DE INMUEBLES
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:
ZAPATAS AISLADAS
COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 CM
VIGAS DE CONCRETO REFORZADO 30 X 40 CM
MUROS DE BLOCK DE CONCRETO O LADRILLO DOBLE
ENTREPISOS Y TECHOS CON LOSA RETICULAR DE CONCRETO REFORZADO
ACABADOS EN ZARPEO, AFINE Y PINTURA
ELECTRICO EXPUESTO CON CANALIZACION DE CONDUIT E ILUMINACION CON LAMPARAS FLUORESCENTES
EDIFICIO DE PROCESO

## Slide 6: TIPOS DE INMUEBLES
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:
ZAPATAS AISLADAS
COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 CM Y CON VIGAS IPR
VIGAS DE CONCRETO REFORZADO 30 X 40 CM
MUROS ABIERTOS
ENTREPISOS Y TECHOS CON LOSA RETICULAR DE CONCRETO REFORZADO
INSTALACION ELECTRICA EXPUESTO A PRUEBA DE EXPLOSION, CON CANALIZACION DE CONDUIT E ILUMINACION CON LAMPARAS ADITIVOS METALICOS
EDIFICIO DE PROCESO QUIMICO

## Slide 7: TIPOS DE INMUEBLES
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION:
ZAPATAS AISLADAS
COLUMNAS DE VIGAS IPR, H O DE TRES PLACAS SOLDADAS DE PERFIL VARIABLE
MARCO DE TRES PLACAS SOLDADAS DE PERFIL VARIABLE O ARMADURA DE PTR, LARGUEROS JOIST CON PERFIL OMEGA Y REDONDO
MUROS PRECOLADOS DE CONCRETO (TILT UP O PRECAST), DE BLOCK Y REMATE DE LAMINA EN PREPARACION PARA AMPLIACIONESS
ENTREPISOS DE LOSACERO SOPORTADA EN ESTRUCTURA DE PTR O VIGAS IPR
TECHO: LAMINA PINTRO CALIBRE 22 TIPO KR, CON AISLAMIENTO A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA ENGARGOLADA.
INSTALACION ELECTRICA EXPUESTA, CON CANALIZACION DE CONDUIT E ILUMINACION CON LAMPARAS ADITIVOS METALICOS O FLUORESCENTES AHORRADORAS
NAVE PARA MAQUILADORAS

## Slide 8: FUNDAMENTO TEORICO
ENFOQUE DE COSTOS: Suma de los costos de obra que integra una edificación, a la cual se agregan los costos indirectos, que se refieren a los gastos administrativos, financieros y utilidad del inversionista.
ENFOQUE DE INGRESOS: Estima valores con relación al valor presente de los beneficios futuros derivados del bien y es generalmente medido a través de la capitalización de un nivel específico de ingresos.
ENFOQUE DE MERCADO: Conocer el monto económico y las características en que inmuebles similares o semejantes se hayan enajenado

## Slide 9: PROCEDIMIENTO
Aplicación de los enfoques de valor apropiados. El proceso de valuación agrupa datos de mercado para análisis adicionales, utilizando los enfoques de valor aceptados por la C.N.B. y V.
El enfoque de mercado o de comparación, Ventas realizadas o en proceso de comercialización de inmuebles y terrenos comparables, homologandolos con el sujeto en estudio. El precio que la gente esta dispuesta a pagar por cualquier bien, es una buena indicación del valor.
El enfoque de costos Cantidad requerida para comprar el terreno y los costos para construir el inmueble con sus mejoras, ajustado por un factor de demerito que considera la perdida en valor por la edad, estado de conservación y obsolescencias.
Enfoque de ingresos, Capacidad del inmueble para generar rendimientos equivalentes a instrumentos de inversión alternativos, en condiciones similares de riesgo, este valor es determinante para el inversionista que pretende adquirir un inmueble de producto.

## Slide 10: ENFOQUE DE COSTOS
TERRENO: El valor del terreno se encuentra directamente relacionado con el mejor y mayor uso. La forma mas confiable de estimar el valor del terreno es mediante un estudio comparativo de ventas (o mercado). Existen otros procedimientos para estimar dicho valor como son: residual, asignación de valor terreno – construcción y por capitalización de ingresos.
Los métodos generalmente utilizados para calcular el valor del terreno son:
  QUIROGA: Con tres variables. Relaciona las características esenciales de un terreno, frente, profundidad y área, comparándolo contra un lote tipo.
  Factor total= (Factor frente) x (Factor profundidad) x
  (Factor área)
  = (FR/FT)^(1/3) X (PT/PR)^(1/3) X
  (AT/AR)^(1/3)
  = (FF X FP X FA)^(1/3)
  QUIROGA: Con cuatro variables, además de las anteriormente nombradas, se agrega la relación de Frente / Profundidad, quedando la formula de la siguiente manera:
  Factor total= (Factor frente) x (Factor profundidad) x (Factor
  área) x (Factor Frente/Profundidad o equidad)
  = (FR/FT)^(1/3) X (PT/PR)^(1/3) X
  (AT/AR)^(1/3) x (FR/PR)^(1/4)

## Slide 11: ENFOQUE DE COSTOS
En la practica se recomienda para la aplicación del método Quiroga que contando con el valor de mercado de un lote de terreno y sus dimensiones, los lotes que se comparen tengan hasta un máximo de 1.75 veces la profundidad del lote conocido, ya que a mayor profundidad el resultado se distorsiona.
En lotes industriales, los ubicados en esquina tienen un incremento en valor de un 5 % a un 15 %.
El factor por topografía es de un castigo de un 6 % por cada 1 % de pendiente.
METODO GRAFICO (RIVERA). Se basa en la proporción que debe guardar la distancia del frente del terreno con la profundidad. La relación Frente/Profundidad utilizada es de 1:3

## Slide 12: ENFOQUE DE COSTOS
METODO LAO TSE: es un método similar al desarrollado por el Ing. Gonzalo Quiroga, pero relacionando los siguientes parámetros: Área, Perímetro, Frente y Profundidad.
Factor Total = ( (AREA/área)^(1/2) x (PERIMETRO/perímetro) x
( PROFUNDIDAD /profundidad) x (FRENTE / frente) )^(1/6)
Lote tipo: Mayúsculas
Lote en estudio: Minúsculas
METODO RAIZ SEXTA: Este método solo relaciona las superficies del lote en estudio contra un lote tipo, también se puede aplicar con raíz cúbica.
Factor = (AR / AT)^(1/6)
Existen casos en que el mercado no reconoce la diferencias en superficies de los lotes comparables y el del estudio, por lo que se puede aplicar este procedimiento cambiando a raíz doceava en lugar de la sexta, para que el factor Premie / Castigue menos.
METODO PROFUNDIDAD: Este método solo relaciona las profundidad del lote en estudio contra un lote tipo.
Factor = (PT / PR)^(1/3)
Aplicando esta formula, también se puede calcular el valor del terreno por franjas.

## Slide 13: ENFOQUE DE COSTOS
CONSTRUCCIONES: El valuador estima el valor de la propiedad, comparándola con el costo de producir una nueva propiedad o una propiedad sustituta (Valor de Reproducción Nuevo y/o Valor de Reposición Nuevo), realizando los ajustes necesarios por diferencias en: edad, condición y utilidad.
La base teórica para el enfoque de costos es el costo de reproducción, sin embargo, es el costo de reposición el que se emplea comúnmente, ya que es mas fácil de obtener.
Se deben de considerar los costos directos (materiales, mano de obra y utilidad del contratista) así como también los costos indirectos (honorarios profesionales, costos de financiamiento, costos de la administración de la oficina central y de campo, etc.)

## Slide 14: ENFOQUE DE COSTOS
Existen diferentes métodos para realizar los ajustes para la depreciación de las construcciones, entre algunas se pueden nombrar los siguientes:
CRITERIO DE ROSS HEIDECKE: Consideran la depreciación por edad y estado de conservación de la construcción. El resultado se obtiene aplicando la siguiente ecuación:
FRD = C [ 1 – (E / VUT )^1.40 ]
Donde: FRD= Factor residual de depreciación
C= Calificación del estado de conservación
E= Edad
VUT= Vida útil total

## Slide 15: ENFOQUE DE COSTOS
CRITERIO DE EDAD SEGÚN TESORERIA DEL DDF (Tabla H)
FEd= ((0.100*VP)+(0.900(VP-E)))/VP
Donde: FEd= Factor por edad
VP= Vida probable de la construccion nueva
E= Edad de la construccion
CRITERIO LINEA RECTA
FE= ((1-(E / VUT))
Donde: FE= Factor por edad
VUT= Vida util total de la construccion
E= Edad de la construccion
CRITERIO PARABOLA
FE= ((1-(E / VUT)^2)
Donde: FE= Factor por edad
VUT= Vida util total de la construccion
E= Edad de la construccion

## Slide 16: ENFOQUE DE COSTOS
INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: En casos especiales, los accesorios del bien raíz se tiene que valuar bajo el concepto de maquinaria y equipo, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado y contra incendio, aunque están adheridos en forma mas o menos permanente, estos se deprecian mas rápidamente que el inmueble, debido a que la vida útil de estas partidas varían de 15 a 20 años, mientras que para el inmueble es de 50.
INSTALACIONES ESPECIALES:
Bombas contra incendio
Red de tubería contra incendio
Sistemas de aire acondicionado
Subestación eléctrica
Cisternas
Rampas autonivelables con su cimentación y cortinas metálicas
Pozos profundos
ELEMENTOS ACCESORIOS:
Calderas
Compresores
Espuelas de FFCC
Bombas especiales
Basculas de camiones y de FFCC

## Slide 17: ENFOQUE DE COSTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS:
Patios de maniobras
Estacionamiento de automoviles
Bardas
Cercas
Calles interiores
Banquetas
Rampas de concreto
Calculo del Valor Neto de Reposición. Por el método de línea recta.
VNR = VRN x Fv x Fc x Fo
Donde:
VNR = Valor Neto de Reposición
VRN = Valor de Reposición Nuevo
Fv = Factor de Vida
Fc = Factor de Conservación
Fo = Factor de Obsolescencia
% Depreciación= Edad Efectiva / (Edad Efectiva + Vida Útil Remanente)

## Slide 18: ENFOQUE DE COSTOS
En la fórmula anterior el VRN se obtiene:
VRN = VC + MO + F + I + GI
Donde:
VC = Valor de Cotización
MO = Mano de Obra
F = Fletes
I = Ingeniería
GI = Gastos de importación
Calculo del Valor Neto de Reposición. Por el método de línea recta ponderada.
VNR =VRN x [ 1– [(Fv x A) + (Fc x B) + (Fo x C)¬]]
Donde:
A, B, C son porcentajes de ponderación.
Estos porcentajes se determinan de acuerdo con la experiencia del valuador y en función del tipo de bienes que se valúan y de la industria de que se trate.
Los porcentajes más comúnmente utilizados son: 40, 40, 20. Es decir 40 % para el factor A de ponderación por vida; 40 % para el factor B de ponderación por aspecto físico y mantenimiento recibido por el bien y finalmente 20 % para C, relativo a la obsolescencia.

## Slide 19: ENFOQUE DE MERCADO
Supone que un comprador bien informado no pagara por un bien más del precio de compra de otro bien similar. Consiste en comparar precios de venta y de ofertas de otros inmuebles existentes en el mercado, y de esta forma deducir el valor del inmueble en estudio.
El proceso de análisis de mercado para un inmueble industrial incluye:
1. Análisis de la productividad de la propiedad. Se enfoca en la propiedad en estudio, lo físico, legal, atributos de localización y amenidades, son examinadas, para dar una idea de la gama de posibles usos y su capacidad productiva.
2. Delimitar el mercado de usuarios de la propiedad. En general, el análisis de mercado, las áreas comerciales son delimitadas de diferente manera: por censos, propiedades substitutas, situaciones análogas.
3. Demanda prevista. Se examinan los indicadores económicos. Los análisis para espacios industriales son siempre más difíciles que para otros tipos de propiedades. la evidencia de mercado normalmente utilizada para medir la demanda industrial incluye: empleos en manufactura, ventas al mayoreo, transportación, comunicaciones o empresas de servicios públicos; costos de mano de obra disponibles; patrones y direcciones de crecimiento industrial y acceso a materias primas.
4. Medida de oferta competitiva. El análisis de ofertas es un procedimiento relativamente sencillo cuando se dispone de la información de mercado actual y completo.

## Slide 20: ENFOQUE DE MERCADO
Dentro del enfoque de mercado, y de acuerdo a la Circular Única de la CNB y V, en su anexo No. 42 (Anteriormente Circular 1462), menciona: Se deberán identificar un mínimo de tres bienes que hayan sido vendidos u ofertados recientemente y que sean iguales o similares al inmueble valuado. Se deberán, en su caso, distinguir las características que hagan diferentes entre sí al inmueble valuado de los comparables, así como efectuar la homologación y ajustes correspondientes.
Dichas factores de homologación pueden ser, entre otros, los siguientes:
Zona, Ubicación, Área, Tipo de Construcción, CUS, Accesorios adicionales, Estado de conservación, Negociación, etc.
CALCULO DEL FACTOR CUS:
Terreno para Cus: = Construcción Comparable / CUS Inmueble a valuar
Terreno Faltante / Excedente: = Terreno para CUS - Terreno Comparable
Monto Terreno Falt / Exced.: = Terreno Faltante / Excedente * Valor Unitario Terreno
Factor CUS: = (Monto Terreno Falt/Exced / Valor Inmueble Comparable ) + 1
Factor CUS a la 2/3: = Factor CUS elevado a la 2/3
METODO DE PARES CONCORDADOS Ó CONJUNTO DE DATOS EMPAREJADOS: Este método usa la diferencia en el precio entre dos propiedades similares para sugerir el valor apropiado o el ajuste de por ciento para una diferencia notable

## Slide 21: ENFOQUE DE MERCADO
REGRESION LINEAL: Es una herramienta matemática que mide la conexión o relación entre dos números, como la de precios de venta y la de fechas de venta.
REGRESION MULTIPLE: Busca la relación entre muchas series de números que representan características de propiedades y precios de ventas y calcula una formula para la relación. Las características de una propiedad pueden ser: precio, superficie de terreno, superficie de construcción, edad, etc.

## Slide 22: ENFOQUE DE INGRESOS
El análisis de los avalúos por capitalización se basa en los rendimientos netos que un inmueble genera por concepto de rentas, tomado un periodo generalmente de un años.
Rendimiento neto del capital producto de la rentabilidad del inmueble, se entiende como el capital resultante de las sumas de las rentas del año menos las deducciones que por impuestos (Predial, ISR, PTU), tiempos de desocupación, mantenimiento periódico y reparaciones, primas de seguros, gastos administrativos, se tienen en el mismo periodo.
El procedimiento consiste en obtener a través de investigación de mercado una renta estimada o aplicar una renta real por mt2 a las construcciones, a esta renta bruta se le aplican las deducciones antes mencionadas y se obtiene una renta neta mensual, la cual anualizada se capitaliza a una tasa de interés según características (de un 8 % al 12 &) y se obtiene finalmente el valor de capitalización de rentas
Al procedimiento anterior, se le denomina como Capitalización Directa o a perpetuidad.

## Slide 23: ENFOQUE DE INGRESOS
Capitalización de rendimiento. Es un método utilizado para convertir beneficios futuros en valor actual, descontando cada beneficio futuro a una tasa de rendimiento apropiada. Se debe analizar el mercado para conocer el rendimiento anticipado por inversionistas típicos. Cuando se busca el valor de la propiedad como inversión, la tasa de rendimiento empleada debe reflejar los requerimientos del inversionista. Se utilizan formulas que calculen el valor actual de los beneficios esperados.
Los conceptos importantes en la aplicación del enfoque de ingresos por capitalización de rendimiento son:
Procedimiento para capitalizar el rendimiento. Seleccionar un periodo apropiado de tenencia (n); Pronosticar todos los flujos futuros de efectivo o patrones de flujo de efectivos (VF); Escoger una tasa de rendimiento o de descuento apropiada (i); Convertir beneficios futuros en valor presente (VP).
Reversión. Los inmuebles productores de ingresos proporcionan dos tipos de beneficios económicos: ingreso periódicos y el valor futuro obtenido por la reventa de la propiedad, o reversión del interés en el inmueble al finalizar el periodo de tenencia.

## Slide 24: ENFOQUE DE INGRESOS
VP = VF / (1 + i)n
VP = VF1/(1 + Y)+VF2/(1 + Y) 2+VF3/(1 + Y) 3+ ... +VFn/(1 + Y) n
Donde:
VP = Valor Presente
VF = Valor Futuro
i = Tasa de Descuento
n = Numero de periodos
Y = Rendimiento Periódico Apropiado

## Slide 25: CONCLUSIONES
La reconciliación final de los indicadores de valor, obtenidos en los diferentes enfoques, esto es, llegar a una conclusión de valor, que dependerá del tipo de inmueble. Cuando dos o más de los enfoques se utilizan para estimar el valor, se deben analizar para llegar a una conclusión final, considerando cual o cuales de ellos influyen más en el Valor Comercial. Se deben explicar las variaciones de los indicadores como resultado de los diversos enfoques y de tal forma justificar cualquier incongruencia que pudiera existir.
El ultimo paso para la realización del avalúo es el informe escrito, que contiene la información del terreno, construcciones y demás bienes que se valúan, con los antecedentes, descripciones y valores de los diferentes enfoques utilizados, siguiendo las normas emitidas por la C.N.B. y V. en su circular Única de fecha diciembre 2 de 2005, en su anexo No. 42.

## Slide 26: BIBLIOGRAFIA
Appraisal Institute, Appraisal of real estate.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Circular Única, de fecha 2 de diciembre del 2005
Michael D. McKinley & John A. Simpson, MAI, Appraising Industrial Properties.
Quiroga Cantú Gonzalo E., Métodos para valuar predios urbanos (2006)
Quiroga Cantú Gonzalo E., Valuación de construcciones (2006)
Salvador Martinez Viramontes, Capitalización de Rentas
Stephen F. Fanning, MAI, Market Analysis for Real Estate, Concepts and Applications in Valuation and Highest and Best Use